Инструкция 
пользования охранно-пожарной сигнализацией,

смонтированной на базе прибора «ГРАНИТ»

ИОТ-15

В режиме «ОХРАНА» световые индикаторы шлейфов охранно-пожарной сигнализации, а также индикатор СЕТЬ светится ровным светом.

НЕ ОПУСКАЕТСЯ ОТКЛЮЧАТЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК ИСПРАВНЫЕ ШЛЕЙФЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

При срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе выдаётся сигнал «ВНИМАНИЕ» и соответствующий индикатор шлейфа светится мигающим зелёным светом. Срабатывание двух извещателей одного шлейфа ПС происходит при пожаре, при этом выдаётся сигнал «ПОЖАР» и горит красный индикатор.

При извещении «НЕИСПРАВНОСТЬ» выдаётся непрерывный звуковой сигнал, при «ПОЖАРЕ» - прерывистый звуковой сигнал с частотой 1 Гц. При «ВНИМАНИЕ» - прерывистый звуковой сигнал с частотой 1 Гц. При «ВНИМАНИЕ» - прерывистый звуковой сигнал с периодом 2 секунды.

При нарушении шлейфа пожарной сигнализации прибор переходит в режим «ТРЕВОГА» с выдачей звукового и светового оповещения, при этом необходимо:

1.Нажать кнопку под мигающим индикатором, индикатор засветится ровным светом, и отключить звуковой оповещатель, нажав кнопку «СБРОС».

2.Определить номер шлейфа, и какие помещения он охраняет.

3.Произвести осмотр помещений, в случае необходимости сообщить в ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ по телефону 01 и приступить к тушению пожара и эвакуации людей согласно установленного порядка действий при возникновении пожара.

В случае ложного срабатывания вернуться к прибору и нажать кнопочный выключатель снявшегося шлейфа сигнализации, если в течение 10-15 секунд прибор не переходит в режим «ОХРАНА», сделать запись в журнале о ложном срабатывании. Если прибор снова перешёл в режим ТРЕВОГА, нажать кнопку данного шлейфа, сделать запись в журнале о неисправности, с указанием номера шлейфа. О случившемся сообщить по телефону (8-382-44) 2-13-43 – ООО «Спецмонтаж» - организации, обслуживающей сигнализацию.

При пропадании сети 220В прибор перейдёт на работу от аккумулятора, автоматически загорится индикатор «АККУМУЛЯТОР».

При появлении сети 220В необходимо включить кнопку «СЕТЬ», чтобы не разрежать аккумуляторы.

Внимание: дополнительными кнопками пользуется техник по обслуживанию средств сигнализации.

Шлейфы сигнализации

- –ШС 1 – чердак;

- –ШС 2 – каб.№4, кааб.№5;

- –ШС 3 – каб.№1, №2, №3;

- –ШС 4 – холл, ИПР №1, ИПР №2;

- –ШС 5 – коридор, котельная, ИПР №1;

- –ШС 6 – комната отдыха;

- –ШС 7 – резерв;

- –ШС 8 – резерв.